Устройства плавного пуска серии А100

Устройства серии А100 представляют собой универсальные системы плавного пуска. Универсальность обеспечивает пять режимов плавного пуска, программируемое реле (10 функций), токовый выход (0 - 20 мА). Безопасность работы двигателя достигается за счёт защиты от короткого замыкания, перекоса фаз, перегрузки, потери фазы, перегрева. В отличии от других устройств все параметры двигателя контролируются не только во время пуска, но и во время работы.

|  | Достоинства: Защита от пропадания фазы, перегрузки, короткого замыкания, перегрева Возможность подключения к компьютеру через интерфейс RS485 Простота установки и подключения Простая настройка через цифровую панель Ограничения пускового тока заданным уровнем Режим толчкового пуска |  |
| --- | --- | --- |

Рекомендуемые области применения:

- электроприводы чувствительные к толчкам и растягивающим усилиям

- приводы насосов;

- приводы с большим временем холостых ходов;

- механизмы с коробками передач, ременными и цепными передачами;

- вентиляторы, компрессоры;

- ленточные транспортеры, подъемники, эскалаторы;

- металлообрабатывающие станки, волочильные станы, текстильные машины;

- машины для литья пластмасс;

- прессы, каландры, дробилки, мельницы, мешалки;

Характеристики:

| Напряжение питания: |  | 380 В ±20%, 50 Гц |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток: |  | 12 ~ 1000 А |
| Мощность управляемого двигателя: |  | 5.5 ~ 500 кВт |
| Пуск: |  | Ограничение пускового тока (50 - 500%), время плавного пуска (1 - 60 секунд), пять способов пуска |
| Остановка: |  | Свободная остановка, время плавной остановки (0 - 60 секунд) |
| Выходы: |  | Многофункциональный программируемый релейный выход; токовый выход (0 - 20 мА) |
| Функции защиты: |  | Пропадание фазы, перегрузка, короткое замыкание, перегрев. |