Преобразователь частоты серии C100/C200

Характеристики изделия: 1) Высокоэффективный алгоритм векторного управления – его наличие обеспечивает поддержание высокого крутящего момента при малых скоростях вращения, или стабильную скорость при изменении нагрузки. 2) Оптимизированная ШИМ - модуляция позволяет снизить до минимума уровень гармонических составляющих, а это в свою очередь значительно повышает устойчивость работы электродвигателя. 3) Обладают хорошей перегрузочной способностью 150% в течение минуты и 200% в течение 1 секунды. 4) Использование светодиодного дисплея позволяет легко работать пользователю при низких температурах. 5) Использования встроенного ПИД-регулятора обеспечит поддержание контролируемой величины (давление, скорость, поток, температуру и т.д.) в заданных пределах. 6) Многофункциональность, автоматическое регулирование напряжения, автоматическая компенсация скольжения, перезапуск после отключения питания, подхват скорости работающего двигателя и т.д. Позволяет обеспечить требования в различных областях промышленности. 7) Наличие порта RS485 позволяет применять коммуникационный протокол ModBus (опция). 8) Более 20 защитных функций: от перегрузки по напряжению, перегрузки по току, тепловая защита, защита от короткого замыкания, обрыва фазы и т.п. Условия окружающей среды: - Условия окружающей среды имеют прямое воздействие на работоспособность и срок службы преобразователя частоты. Так эти условия должны удовлетворять: - Высота: Max.1000 м над уровнем моря. - Температура окружающей среды: -10…+45Сº (вне шкафа: -10…+50 Сº). - Влажность: до 90% (Без выпадения конденсата) - Эксплуатация в местах свободных от попадания прямых солнечных лучей, пыли, агрессивных и горючих газов, масляного тумана, каплей жидкости и соли. - Вибрация: <0.5g . Схема подключения